第 1 页

JDY-30 蓝牙模块	深圳市信泰微科技有限公司

JDY-30 SPP蓝牙模块手册

产品简介

JDY-30 透传模块是基于蓝牙 2.1 协议标准，工作频段为 2.4GHZ 范围，具有信号强、数据传输快、性能稳定等特性。

产品特点

1：支持蓝牙 SPP 串口协议

2：内置 PCB 天线

3：支持 UART 接口

4：蓝牙 Class 2

5：数据传输比 BLE 蓝牙快、可达到几十 K 每秒以上的速率

产品应用范围

1：POS 机

2：蓝牙打印机

3：蓝牙玩具

4：蓝牙高速数据传输产品应用

5：小家电

6：汽车电子

技术规格：

|  | 类型 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | 2.2 – 4.2V |
|  | 工作温度 | -40 - 85°C |
|  | 天线 | PCB 板载天线 |
| 平 均 | 唤醒模式 | 19MA |
| 电流 | Sleep 模式 | 40uA |

蓝牙技术交流群：274122359

销售QQ：1322791596

第 2 页

JDY-30 蓝牙模块	深圳市信泰微科技有限公司

引脚功能说明

| 引脚 | 定义 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UART-TX | 串口输出 | 串口输出，电平为 TTL 电平 |
| 2 | UART-RX | 串口输入 | 串口输入，电平为 TTL 电平 |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | NC |  |  |
| 5 | NC |  |  |
| 6 | NC |  |  |
| 7 | NC |  |  |
| 8 | NC |  |  |
| 9 | NC |  |  |
| 10 | NC |  |  |
| 11 | RESET | 复位 | 复位引脚 |
| 12 | VCC | 电源 | 3.3V 电源 |
| 13 | GND | 电源地 | 电源地 |
| 14 | NC |  |  |
| 15 | NC |  |  |
| 16 | NC |  |  |
| 17 | NC |  |  |
| 18 | NC |  |  |
| 19 | NC |  |  |
| 20 | NC |  |  |
| 21 | GND | 地 |  |
| 22 | GND | 地 |  |
| 23 | NC |  |  |
| 24 | ADV-LED | 广播指示 | 广播时闪烁、连接后常亮 |
| 25 | STAT | 连接状态 | 未连接低电平、连接后高电平 |
| 26 | NC |  |  |
| 27 | NC |  |  |
| 28 | NC |  |  |
| 29 | NC |  |  |
| 30 | NC |  |  |
| 31 | NC |  |  |
| 32 | NC |  |  |
| 33 | NC |  |  |
| 34 | NC |  |  |

蓝牙技术交流群：274122359

销售QQ：1322791596

第 3 页

JDY-30 蓝牙模块	深圳市信泰微科技有限公司

尺寸封装

经典应用原理图

蓝牙技术交流群：274122359

销售QQ：1322791596

第 4 页

JDY-30 蓝牙模块	深圳市信泰微科技有限公司

AT 指令集

用户可以通过串口和 蓝牙芯片进行通信，串口使用 Tx,Rx 两根信号线，波特率支

持 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600,1382400。

串口缺省波特率:9600bps。

指令集详细说明

（注：发 AT 指令时必须回车换行， AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效，一旦蓝牙模块与设备连接上，蓝牙模块即进入数据透传模式）

指令详细说明

（AT 指令区分大小写，均以回车、换行字符结尾：\r\n）

1、测试指令

|  | 指令 |  | 响应 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AT |  | OK |  | 无 |
| 2、复位 |  |  |  |  |  |
|  | 指令 |  | 响应 |  | 参数 |
|  | AT+RESET |  | OK |  | 无 |
| 3、读取版本号 |  |  |  |  |  |
|  | 指令 |  |  | 响应 |  |  | 参数 |
|  | AT+VERSION |  |  | +VERSION=<Param> |  | +VERSION=+JDY-30-V2.6, |
|  |  |  |  | OK |  | Bluetooth V2.1 |
| 4、恢复出厂配置 |  |  |  |  |  |
|  | 指令 |  | 响应 |  | 参数 |
|  | AT+DEFAULT |  | OK |  | 无 |
| 5、设置/查询 – MAC 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 指令 |  | 响应 |  | 参数 |
|  | AT+LADDR<Param> |  | OK |  | Param=112233445566 |
|  | AT+LADDR |  | +LADDR=<Param> |  |  |
|  |  |  |  | OK |  |  |
| 6、设置/查询 –蓝牙名 |  |  |  |  |  |
|  | 指令 |  | 响应 |  | 参数 |
|  | AT+NAME<Param> |  | OK |  | Param:蓝牙名 |
|  |  |  |  |  | 默认蓝牙名：“JDY-30” |
|  | AT+NAME |  | +NAME=<Param> |  |  |
|  |  |  |  | OK |  |  |
| 例子：设置蓝牙名为：JDY |  |  |  |  |  |
| 发送：AT+NAMEJDY\r\n |  |  |  |  |  |

蓝牙技术交流群：274122359

销售QQ：1322791596

第 5 页