# 开关电源规格书

产品编码：SKUB71033

名    称：	       Switching Power

Product Name

# 型    号：	      300W 12V25A 防水

Section   目录

1. Power supply overview 电源性能指标

1.1  Input Electrical Characteristics Overview（输入特性）

1.2  Output Electrical Characteristics Overview（输出特性）

1.2.1  Output Voltage ,Current & Regulation.（输出电压电流调整率）

1.2.2  DC Output Ripple & Noise. （输出纹波和噪声）

1.2.3  DC Output Hold-Up Time. （输出保持时间）

1.2.4  DC output voltage rise time（输出上升时间））

1.3  Protection: （保护功能）

1.3.1  DC output Over Voltage Protection. （输出过压保护）

1.3.2  DC Output Over current Protection. （输出过流保护）

1.3.3  DC Output Short Circuit Protection. （输出短路保护）

1.3.4  DC Output Temperature coefficient  （输出过温保护）

1.3.5  Reset After Shutdown.（保护功能复位）

2. Isolation 绝缘性能

3.  Safety 安全规格

4.  EMC 电磁兼容性、防水等级

4.1  EMI （电磁干扰）

4.2  EMS （电磁抗扰）

4.3  防水等级

5.  Environmental Requirement 环境

5.1  Temperature （环境温度）

5.2  Humidity （环境湿度）

5.3  Altitude （海拔高度）

5.4  Cooling Method （冷却方式）

5.5  Vibration （振动耐受）

5.6  Impact （冲击耐受）

1. Power Supply Overview 电性能指标:

# 1.1 Table 1  Input Electrical Characteristics Overview（输入特性）

| Input voltage range 输入电压 | 180-264VAC |
| --- | --- |
| Normal voltage range标称输入 | 230VAC |
| Frequency range 频率范围 | 47-63Hz |
| Max input ac current 满载输入电流 | ＜4A（IN AC230V） |
| Inrush current (cold start) 浪涌电流 | 30A |
| Efficiency(full load) 效率 | 85%≥(IN AC230V) |
| Leakage Current 泄漏电流 | ＜0.5mA |
| Standby Power Loss 待机功耗 | ≤1W |

# 1.2  Output Electrical Characteristics Overview（输出特性）

# 1.2.1  Table 2  Output Voltage ,Current & Regulation.（输出调整率）

Note:* pulse width within 100ms 脉宽小于100毫秒

| Output Voltage 输出电压 | Regulation 调整率 | Min. current 最小电流 | Rated current 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.00 | ±5% | 0 | 25A |

    - Table 3  DC Output Ripple & Noise. （输出纹波和噪声）

Note: 1) Measurements shall be made with an oscilloscope with 20MHz bandwidth.

示波器须设置在20兆赫兹带宽

2) Outputs shall be bypassed at the connector with a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF electrolytic capacitor to simulate system loading.

离电源板大于30CM处输出电源端并联0.1uF的陶瓷电容和10uF的电解电容来模拟负载测试

| Output Voltage | Ripple & Noise (Max.) |
| --- | --- |
| 12.00 | 240mV |

    - Table 5  DC Output Hold-Up Time. （输出保持时间）

Note: All of dc output at full load. 所有输出带满载

| Output Voltage | 110V AC Input | 220V AC Input |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | 10ms | 20ms |

    - Table 7  DC output voltage rise time（输出上升时间）

Note: The output voltages shall rise from10% to 90% of their output voltage.

输出从10%上升到90%的时间

| Output Voltage | 110V AC input &Full Load | 220V AC Input &Full Load |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | 25ms | 20ms |

1.3  Protection: （保护功能）

1.3.1 Table 9  DC output Over Voltage Protection. （输出过压保护）

Note: The power supply shall be test at max AC voltage (264Vac) and max load .

应该在最大交流输入电压264伏和最大负载下测试

| Output Voltage | Max. Over Voltage | Comments |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | 18V | Shutdown 关机 |

。

1.3.2 Table 10  DC Output Over current Protection. （输出过流保护）

| Output Voltage | Over Current | Comments |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | 20-22A | Shutdown 关机 |

1.3.3 Table 11  DC Output Short Circuit Protection. （输出短路保护）

| Output Voltage | Comments |
| --- | --- |
| 12.00 | Shutdown 关机 |

Note: While outputting regular anode short circuit当输出端正负极短路时

1.3.4Table 12  DC Output Temperature coefficient. (输出过温保护)

| Output Voltage | Comments |
| --- | --- |
| 12.00 | 110±5℃ |

1.3.5 Reset After Shutdown.（保护功能复位）

The power supply will restart after the fault removed.

故障去除后，电源即可恢复。

- Isolation（绝缘性能）

2.1  Table 12 （绝缘阻抗）

Note: Entry-level to second-class:50 MΩ is minimum(provide 500 VDCs)

初级对次级:50MΩ 最小(提供500VDC)

2.2  Table 13 （绝缘耐压）

Note:  Entry-level to second-class初级对次级:1500VAC 5mA  60S

Open FG and Output return. 交流地和输出负极要断开。

3. Safety （安全规格）

The power supply shall compliance with the following Criterion:

电源安全性满足下列标准

- EN60950

- GB4943-2001

4.  EMC （电磁兼容性）

4.1  EMI （电磁干扰）

The power supply shall compliance with the following Criterion:

电源电磁干扰满足下列规则：

- Conduction Emission : （传导干扰度）

*EN55022, CLASS B

2) Radiated Emission :   （辐射干扰度）

*EN55022, CLASS B

4.2  EMS （电磁抗扰）

The power supply shall compliance with the following Criterion:

电源电磁抗扰满足下列规则：

1) ESD （静电抗扰度）

*GB17626.2-1998/IEC61000-4-2

4.3  防水等级：IP67

5.  Environmental Requirement （工作环境）

5.1 Temperature （环境温度）

* Operating:       -5℃ to +35℃.

* Store:           -10℃ to +50℃.

5.2 Humidity （环境湿度）

* Operating: From 10%to90% relative humidity (non-condensing).

* Store: From 5 to 95% relative humidity (non-condensing).

5.3 Altitude （海拔高度）

* Operating:  to10,000 ft.

* Store:      to 20,000ft.

5.4 Cooling Method （冷却方式）

* Ventilation cooling . 自然冷却

5.5 Vibration （振动耐受）

* 10-55Hz, 49.0m/s²(5G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis.

5.6 Impact （冲击耐受）

* 196.1m/s²(20G),11ms, once each X, Y and Z axis.